РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА  ИЛАНСКИЙ

ИЛАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.04.2022 | г. Иланский | № 135 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Иланский Иланского района Красноярского края на 2023 год |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", руководствуясь ст.  7,15,18 Устава муниципального образования город Иланский Иланского района Красноярского края,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализированную  схему теплоснабжения города Иланский Иланского района Красноярского края на 2023 год, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете "Иланские вести" и разместить на официальном сайте администрации города Иланский  в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города 			                    				В.В. Максаков

Приложение

к Постановлению главы города

от 12.04.2022 г. N 135

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД

## Распределение тепловых нагрузок источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки.

Распределение тепловых нагрузок источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки не предусмотрено, в связи с отсутствием необходимости.

Баланс тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии приведен в таблице 1.

Таблица 1. Баланс тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| №№ п/п | Источник тепловой энергии | Параметр | Этапы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| 1 | Котельная ст. Иланская, узловая ЦДТВ ОАО «РЖД» ул. Локомотивная | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| 2 | Котельная №3 ул.Ленина, 69а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,48 | 1,6 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,479 | 1,479 | 1,40 | 1,4 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 3 | Котельная №5 ул.Медицинская,4д | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,39 | 2,39 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,49 | 1,894 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 4 | Котельная №6 ул. Красная, 24а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,53 | 1,53 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,894 | 0,894 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 5 | Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,799 | 0,799 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 6 | Котельная №8 пер.Ученический, 1а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,143 | 1,143 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,814 | 0,814 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 7 | Котельная №9 ул. Элеваторная, 2г | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 1,374 | 1,374 | 1,374 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,29 | 0,29 | 1,374 | 1,374 | 1,374 |
| 8 | Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,80 | 1,80 | 2,28 | 2,28 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,221 | 1,221 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 9 | Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,213 | 0,213 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

## Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки.

Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с отсутствием выделенных территорий секционирующими задвижками.

## Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

Внесение изменений в схему теплоснабжения, в части обеспечения технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, не требуется, поскольку располагаемая мощность котельных превышает тепловую нагрузку потребителей тепла.

## Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения.

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период не предусмотрено, поскольку источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергией в г. Иланский отсутствуют.

## Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период не предусмотрено, поскольку источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергией в г. Иланский отсутствуют.

## Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Переоборудование источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

## Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

В целях оптимизации технологических процессов и повышения надежности работы котельных г. Иланский выполнены мероприятия по замене котлов (в связи с низким КПД и нецелесообразностью ремонта) на котельных №6, №9. Перечень котлов подлежащих замене приведен в таблице 2.

Таблица 2. Перечень котлов подлежащих замене.

| Источник тепловой энергии | Марка котла, подлежащего замене | Марка котла, устанавливаемого взамен (нового котла) | Год реализации мероприятия по замене |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | КВм-1,16 | iQkotel (800кВт) | 2021 |
|  | КВм-1,16 | iQkotel (800кВт) |  |
| Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | КВм-0,8 | iQkotel (420кВт) | 2021 |
|  | КВм-0,8 | iQkotel (420кВт) |  |

## Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов.

В 2021г. выполнена реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов:

## Замена теплотрассы по ул.Профсоюзная, от ТК12.9 до ТК12.10, протяженностью 32 м.;

## Замена теплотрассы от ТК.4.10 до стены здания по ул.Красная, 27 (частично)

## Замена теплотрассы по ул. Профсоюзная от ТК12.9 до ТК 12.10;

## Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Данные сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Топливные балансы для котельных г. Иланский с подключением перспективных нагрузок до 2018 года.

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии (тип(марка) котла) | Тепловая мощность источника тепловой энергии "нетто", Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.н.т./Гкал | Нормативный удельный расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии, кг.н.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива, т.у.т. | Вид | Объем потребления натурального топлива,т.н.т |
| Котельная ст. Иланская, узловая КДТВ ОАО «РЖД» | КЕ 25-14С | 49,280 | 166763,520 | 174,2 | 329,6 | 29050,21 | бурый уголь | 54965,26 |
| Котельная №3 ул.Ленина, 69а | КВм-1,6 КВм-1,6 | 1,551 | 5248,584 | 174,2 | 329,6 | 914,30 | бурый уголь | 1729,93 |
| Котельная №5 ул.Медицинская,4д | Братск-М Братск-М | 2,318 | 7844,112 | 174,2 | 329,6 | 1366,44 | бурый уголь | 2585,42 |
| Котельная №6 ул. Красная, 24а | КВр-1,1 КВр-1,1 | 1,375 | 4653,000 | 174,2 | 329,6 | 810,55 | бурый уголь | 1533,62 |
| Котельная №7 ул.50 лет КХК, 8б | КВр-1,16 КВр-1,16 | 1,606 | 5434,704 | 174,2 | 329,6 | 946,72 | бурый уголь | 1791,27 |
| Котельная №8 пер.Ученический,1а | КВм-0,63К Братск-0,8 | 1,420 | 4805,280 | 174,2 | 329,6 | 837,07 | бурый уголь | 1583,82 |
| Котельная №9 ул.Элеваторная, 2г | КВЦ КВЦ | 0,772 | 2612,440 | 174,2 | 329,6 | 455,08 | бурый уголь | 861,06 |
| Котельная №2 ул.Советской Армии, 106а | КВр-0,93 КВм-1,16К | 2,240 | 7580,160 | 174,2 | 329,6 | 1320,46 | бурый уголь | 2498,42 |
| Котельная №10 ул. Трактовая, 108а | Универсал-6 | 0,397 | 1343,448 | 174,2 | 329,6 | 234,02 | бурый уголь | 442,80 |

## Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Финансовые потребности для изменения схемы теплоснабжения не требуются в связи с отсутствием изменения перспективного развития схемы теплоснабжения до 2029г.